## Slide 1: Télédétection Quelques principes généraux

## Slide 2
« La télédétection est la technique qui, par l'acquisition d'images, permet d'obtenir de l'information sur la surface de la Terre sans contact direct avec celle-ci. La télédétection
englobe tout le processus qui consiste à capter et à enregistrer l'énergie d'un rayonnement
électromagnétique émis ou réfléchi, à traiter et à analyser l'information, pour ensuite mettre en application cette information. »

## Slide 3
Le processus de la télédétection au moyen de systèmes imageurs comporte sept étapes dans le processus de reconnaissance des éléments à la surface de la terre

## Slide 5: Les sept étapes de la télédétection
1. Source d'énergie ou d'illumination (A) -
À l'origine de tout processus de télédétection se trouve nécessairement une source d'énergie pour illuminer la cible.
2. Rayonnement et atmosphère (B) –
Durant son parcours entre la source d'énergie et la
cible, le rayonnement interagit avec l'atmosphère. Une seconde interaction se produit lors du trajet entre la cible et le
capteur.

## Slide 6
3. Interaction avec la cible (C) - Une fois parvenue à la cible, l'énergie interagit avec la surface de celle-ci. La nature de cette interaction dépend des caractéristiques du rayonnement et des propriétés de la surface.
4. Enregistrement de l'énergie par le capteur (D) - Une fois l'énergie diffusée ou émise par la cible, elle doit être captée à distance (par un capteur qui n'est pas en contact avec la cible)
pour être enfin enregistrée.

## Slide 7
5. Transmission, réception et traitement (E) - L'énergie enregistrée par le capteur est transmise, souvent par des moyens électroniques, à une station de réception où l'information est transformée en images (numériques ou photographiques).
6. Interprétation et analyse (F) - Une interprétation visuelle et/ou numérique de l'image traitée est ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on désire obtenir sur la cible.
7. Application (G) - La dernière étape du processus consiste à utiliser l'information extraite de l'image pour mieux comprendre la cible, pour nous en faire découvrir de nouveaux aspects ou pour aider à résoudre un problème particulier.

## Slide 8
Ces sept étapes couvrent le processus de la télédétection, du début à la fin. C'est dans cet ordre que devrions construire un cours, étape par étape si nous devions développer notre connaissance de cet incontournable outil qu’est la télédétection.

## Slide 9
Dans l'espace, la télédétection est parfois effectuée à partir de la navette spatiale ou plus fréquemment, à partir de satellites. Les satellites sont des objets qui sont en orbite autour d'un autre objet, dans ce cas-ci, la Terre.
Par exemple, la Lune est un satellite naturel de la Terre, par opposition aux satellites artificiels de la Terre que sont les plates-formes placées en orbite pour les besoins de la télédétection, des communications et de la télémétrie (positionnement et navigation).
Grâce à leur orbite, les plates-formes spatiales permettent une couverture répétitive et continue de la surface de la Terre. Le coût est souvent un facteur déterminant dans le choix des différentes plates-formes.

## Slide 10
La trajectoire effectuée par un satellite autour de la Terre est appelée orbite. L'orbite d'un satellite est choisie en fonction de la capacité des capteurs qu'il transporte et des objectifs de sa mission.
Le choix d'une orbite est déterminé par l'altitude (la hauteur du satellite au-dessus de la surface de la Terre), l'orientation et la rotation du satellite par rapport à la Terre.
Certains satellites ont une altitude très élevée et regardent toujours la même région de la surface de la Terre, ils ont une orbite géostationnaire.

## Slide 11
Ces satellites géostationnaires ont une altitude d'environ 36 000 kilomètres et se déplacent à une vitesse qui correspond à celle de la Terre, donnant ainsi l'impression qu'ils sont stationnaires. Cette configuration orbitale permet au satellite d'observer et d'amasser continuellement de l'information sur une région spécifique.
Les satellites de communication et
d'observation des conditions météorologiques sont situés sur de telles orbites.
L'altitude élevée de certains satellites météorologiques leur permet d'observer les nuages et les conditions qui couvrent un hémisphère complet de la Terre.

## Slide 12: Les satellites héliosynchrones
D'autres plates-formes spatiales suivent une orbite allant
pratiquement du nord au sud ou vice versa. Cette
configuration, combinée à la rotation de la Terre (ouest-est),
fait qu'au cours d'une certaine période, les satellites ont
observé la presque totalité de la surface de la Terre.

## Slide 13
De nos jours, la plupart des plates-formes satellitaires sont placées sur orbite quasi-polaire. Elles se déplacent donc vers le nord d'un côté de la Terre, et vers le sud dans l'autre moitié de leur orbite. Ces deux
types de passage du satellite se nomment
respectivement orbite ascendante et orbite descendante. Si l'orbite est aussi héliosynchrone, l'orbite ascendante du satellite se fait du côté ombragé de la Terre, tandis que l'orbite descendante se fait du côté éclairé par le Soleil.

## Slide 14
Lorsqu'un satellite est en orbite autour de la Terre, le capteur "observe" une certaine partie de la surface. Cette surface porte le nom de couloir-couvert ou fauchée.
Les capteurs sur plate-forme spatiale ont une fauchée dont la largeur varie généralement entre une dizaine et une
centaine de kilomètres.

## Slide 15: Résolution spatiale et résolution spectrale
La résolution spatiale est fonction de la dimension du plus petit élément qu'il est possible de détecter.
Les images de télédétection sont composées d'une matrice d'éléments appelés pixels. Le pixel est le plus petit élément d'une image. Il est normalement carré et représente une partie de l'image

## Slide 16: Résolution spectrale